## Slide 1: Obnova a tvorba mokřadů od povolení k realizaci a financování
AOPK ČR, RP Liberecko
RNDr. VOJTĚCH ŠŤASTNÝ
5. 6. 2024
XXXVII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 4. a 5. června 2024

## Slide 2: Obsah prezentace
Mokřady a jejich funkce
Mokřady dříve a dnes
Možnosti obnovy a tvorby mokřadů + financování
Příklad z praxe Revitalizace Sedmihorských mokřadů

## Slide 3: Co jsou to mokřady?
přechodový prostor mezi vodou a souší
Ramsarská úmluva z r. 1971 – ochrana mokřadů světového významu
některé typy VKP ze zák. č. 114/1992 Sb. – např. rybník, rašeliniště, vodní tok, niva toku atp.
„...území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů“.

## Slide 4: Jaké mají mokřady funkce a ekosystémové služby
retence vody v krajině
zmírňování účinků povodní
klimatizační efekt (výpar)
zadržování nebo odstraňování nežádoucích látek (nadměrné živiny, znečištění), úloha v globálním cyklu uhlíku
produkce potravin, krmiva a technických surovin (dřevo, rákos, atd.)
turismus, estetika
biodiverzita

## Slide 6
potenciální hrozby pro mokřady
  znečištění ze zemědělství (eutrofizace)
  odvodnění: pro získání zemědělské půdy a převod lučních porostů na ornou půdu / pro získání lesní půdy k hospodaření
  nedostatek vody vlivem poklesu hladiny podzemní vody/nerovnoměrného rozmístění atm. srážek během roku…

## Slide 7
mokřady a neodvodněná půda jsou důležité pro mikro/mezo klima
mají pozitivní vliv na malý koloběh vody a ekologickou stabilitu krajiny

## Slide 8
Čížková et al. 2011

## Slide 9: Co se ohledně mokřadů a vody v krajině změnilo
Hospodaření v mokřadech a říčních nivách a jeho důsledky:
  od pravěku, více středověk
  mlýny, pily, hamry; rybníky; plošné odlesňování
  nejvíce posledních 150 let, úpravy pro rychlý odtok vody
  zemědělská velkovýroba - plošné meliorace
  odvodňování mokřadů, plošná těžba slatiny
  nadměrné zatížení živinami, organickými látkami a polutanty (rezidua pesticidů apod.)
úbytek 50% mokřadů na světě, 90 % v Evropě
narušení hydrologického režimu krajiny
pokles biodiverzity

## Slide 10
https://sechtl-vosecek.ucw.cz

## Slide 11
http://jpsp.birds.cz
Úbytek druhů ptáků v rámci ČR

## Slide 12
1958
1966
Více později...
Lokalita:
Sedmihorské mokřady

## Slide 13: Možnosti obnovy a tvorby mokřadů
Typy opatření:
  tvorba a obnova tůní a mokřadů
  revitalizace vodních toků
  tvorba rybích přechodů u VE
  tvorba a obnova MVN
  rušení meliorací

## Slide 14: DOTAČNÍ TITULY
NPO-POPFK - do 250 tis. Kč
OPŽP = Operační program Životní prostředí 2021 - 2027 (dotace z EU) - nad 250 tis. Kč
  do 200 tis. EUR - administrace AOPK ČR (tzv. ZMV)
  nad 200 tis. EUR - administrace SFŽP ČR
SC 1.3. „klima“ a SC 1.6 „biodiverzita“
https://dotace.nature.cz/

## Slide 15
Opatření a aktivity - OPŽP 2021 – 2027 KLIMA BIODIVERZITA
SC 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Aktivity:
1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
1.6.1.4 Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví)
1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Aktivity:
1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
1.3.1.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability
1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
Opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)

## Slide 16: vytváření a obnova tůní
až 100 %

## Slide 17: obnova mokřadů
až 100 %

## Slide 18: malé vodní nádrže - odbahnění, rekonstrukce, výstavba
60 % (1.3.)
70 % (1.6. ÚSES)
85 % - 100 % (1.6. ZCHÚ)

## Slide 19: revitalizace a renaturace vodních toků a niv, slepá ramena
100 %

## Slide 20: TVORBA RYBÍCH PŘECHODŮ
100 %

## Slide 21: odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
100 %

## Slide 22: Příklad obnovy mokřadu z praxe Sedmihorské mokřady

## Slide 23
„REGIONÁLNÍ HOTSPOT BIODIVERZITY“ – MNOHO ZCHD DLE VYHL. Č. 395/1992 SB.

## Slide 24
Před 11 tis. lety
Pelešanské jezero
Šída & Prostředník
2007

## Slide 25
10 000 let ukládání slatiny (rašeliny)

## Slide 26
Muzeum Českého ráje Turnov
13./14. až počátek 18. století rybníky

## Slide 27
Postupně z rybníků mokré louky
Císařské otisky

## Slide 28
Roky 1965-67
Roky 1972-73
www.mapy.cz, PD - Archiv Povodí Labe, stř. Turnov

## Slide 29: území neobhospodařovatelné a zároveň ekologicky degradované - co s tím? odvodnit po čtvrté NEBO obnovit mokřady? cenné slatiniště s vzácnými druhy = obnovit mokřady a vzácné mokřadní louky

## Slide 30
Akce SPÚ IX-X 2014 – čištění HOZ…

## Slide 31
2008 / 2010

## Slide 32: Projekt „Revitalizace Sedmihorských mokřadů“
aneb od diplomky k projektové dokumentaci …

## Slide 33
Zájmové území pro revitalizaci

## Slide 34
východní část
„BEZ ZÁSAHU“
západní část
REVITALIZACE

## Slide 35: organizace projektu
příprava 2 neziskovými organizacemi za souhlasů vlastníků pozemků + výkupy pozemků pod ČSOP
realizace stavební firmou
finanční podpora realizace 100 % z OPŽP 2014-2020
www.sedmihorskemokrady.cz

## Slide 36
přípravu projektu finančně podpořili
výkupy pozemků
realizace projektu
projektová dokumentace
žadatel/příjemce dotace
projektová příprava
ODBORNÉ KONZULTACE
Ing. Zbyněk Hýzler
RealizacI finančně podpořILI
HYDROGEOL. POSOUZENÍ

## Slide 37
- následně trvalé odnětí pozemků ze ZPF
- výpůjční smlouvy s vlastníky pozemků na 10 let udržitelnosti
Harmonogram projektu

## Slide 38: ¼ pozemku: exekuce - dražba 1 pozemek: dědické řízení --) souhlas s real. 3 a ½ pozemku: opatrovnictví (starosta) 7 a 2x ½ pozemku: výkupy Mpp 16 a ¼ pozemku + 6 pozemků: souhlas s real. 2 pozemky: NE souhlas SPÚ --) převod práva hosp. na AOPK (výjimka MŽP) --) AOPK souhlas s real. 3 HOZ: NE souhlas SPÚ --) odkup AOPK --) vyřazení z majetku --) souhlas s real.
Legenda:
modře – soukromé pozemky – mokřad
žlutě – soukromé pozemky – uložení zeminy
oranžově – státní pozemky + HOZ

## Slide 39
Realizace v krocích
Odstranění vegetace
Pročištění HOZ (dohledání zaústění mel. hlavníků) a odstranění betonových žlabů
Budování tůní a sníženin (plochy se stržením drnu) a tvorba jílových clon pod tůněmi
Tvorba jílových clon na síti meliorací
Zásyp HOZ na vybraných místech

## Slide 44: výsledky projektu
přerušeno asi 7 km drenážních trubek
zrušeno asi 770 m odvodňovacích kanálů
vytvořeno 14 tůní

## Slide 45
! akumulace vody revitalizací navýšena až o 26 500 m3
(v tůních pouze 3000 m3) – odhad (nyní výzkum hladinoměry)
! retenční schopnost při delším suchu ANO, jinak NE vysoká
! zásadní je trvalé nasycení nivy a efekt ochlazování a zvlhčování okolní krajiny (dříve silně zaklesávající hladina podzemní vody během roku)

## Slide 46: 100 % regulovaného toku zůstává regulováno… 99 % odvodněné nivy zůstává odvodněno…

## Slide 47: FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Operační program Životní prostředí 2014-2020
139. výzva
SC 4.2. - Posílit biodiverzitu
Příjemce dotace – Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. (nestátní nezisková organizace)
Plocha dotčená realizací opatření: 5,928 ha
Projektová příprava – od roku 2014
Doba realizace – srpen 2021-únor 2022 (mokřad) + říjen-listopad 2022 (umístění zeminy)
Cena po VŘ – 2 846 500 Kč (podpora OP ŽP – 100 %)
  Příme realizační výdaje (PRV) – 2 541 518 Kč
  Projekt. příprava (12 % z PRV) – 304 982 Kč
Další výdaje
  Projektová příprava (nad rámec % z částky ZV) – > 400 000 Kč
  Výkupy pozemků – > 350 000 Kč

## Slide 48
TRVALÁ VODNÍ PLOCHA VYTVOŘENÁ PŘERUŠENÍM 4 MELIORAČNÍCH HLAVNÍKŮ

## Slide 49: Nově prokazatelně hnízdící druhy

## Slide 50
CHŘÁSTAL KROPENATÝ (PORZANA PORZANA)
...40-80 párů v ČR!

## Slide 51: Nově pozorované druhy či zvýšená početnost stávajících druhů

## Slide 52: DÁLE NUTNÁ PÉČE O mokřadY

## Slide 53: ZÁVĚREM
je potřeba dělat změny, které zvýší stabilitu krajiny v souvislosti se změnou klimatu (přívalové deště/sucho)
rušení historického plošného odvodnění krajiny a změna krajinné struktury je jedním z klíčů k řešení
musíme maximálně snížit byrokracii v procesu obnovy mokřadů, revit. toků atp. - sladit přístupy MŽP a MZe a jeho organizačních složek
dotace jsou dnes zásadním zdrojem obnovy mokřadů - jejich správné nastavení a správné využití na kvalitně připravené záměry je to zásadní
„krajina bez vody = krajina bez života“

## Slide 54
DĚKUJI
ZA VAŠI POZORNOST
POUŽITÉ FOTOGRAFIE: Jiří Šťastný, Vojtěch Šťastný,
Petr Jan Juračka, Petra Stráníková, Michal Sluk